## Slide 1: DANTE 네트워크기반 음향 솔루션

## Slide 2
1. Audio&Video Over IP (IP/LAN Sytem)
Voice Over IP (VoIP : TCP/IP오디오 전송규격)
SIP (Session initial Protocol : VoIP+장치제어 SW구현)

## Slide 3
 | 아날로그(개별회선) 전송/제어 | 네트워크(IP) 전송/제어 | 특징
CCTV 동축전송 & IP카메라 |  |  | 호환성 표준 iP 네트워크 확장성 다수의 개별선로 간소화 손실최소화 AD/DA변환 제거 디지털 원본 데이터 설비간소화 유지보수 용이 하드웨어 및 설치자재 감소 (PoE) 공간활용성 운영장치 및 선로 단자함 최소화 사용자 중심 소프트웨어 기능 실시간 운영관리 효율성 증가 관리효율 향상 배선자재,설치 인건비 감소
전화 교환기 & IP전화기 |  |  | 
정보통신 관련분야 장치&전송체계 변화

## Slide 4
범용 네트워크 기반 통합 전송/제어
유연한 확장성을 제공하는 AV 표준
네트워크 프로토콜
네트워크 디바이스 정보 활용 최적화
최적의 시각적 GUI 운영 인터페이스
실시간 디지털 전송&분배
단일화 네트워크 인프라 활용
IP 네트워크 기반 고품질 신호 전송
네트워크기반 영상음향 통합운영 솔루션 개요

## Slide 5
Software
네트워크기반 영상음향 통합운영 솔루션 개요

## Slide 6
일반적인 영상음향 운영 솔루션 구성

## Slide 7
네트워크기반 영상음향 통합운영 솔루션 구성
영상 입력
화상회의
음향설비
영상 출력
통합제어 GUI운영
화재접점
자료발표 PC
또는 노트북
PTZ카메라 1
빔프로젝터
AV통합제어 네트워크 허브
음향전용 네트워크 허브
DSP 음향믹서
스피커
네트워크 앰프
화상회의
코덱
AV통합제어 콘트롤러
AV통합운영 사용자GUI
CAT6
CAT6
CAT6
CAT6
영상출력
디코더
PC오디오
마이크
영상출력
디코더
AV레코더
PTZ카메라 2
영상입력
엔코더
화상회의
영상송출
화상회의
영상수신
외부 카메라 영상입력
노트북PC
영상출력
영상출력
디코더
조정실 모니터
(외부영상 출력)
영상입력
엔코더
영상입력
엔코더

## Slide 8
네트워크기반 영상음향 통합운영 솔루션 구성
영상 / 코덱
통합제어
음향

## Slide 9
Audio & Video OVER IP
범용IP네트워크 기반 AV
솔루션 제조 전환 가속화
표준 IP네트워크 기술/인프라
네트워크기반 AV전송 하드웨어
사용자 최적화 SW기반 GUI운영
실시간,비압축 고화질 영상
IP네트워크 전송규격
SDVoE/H.265/H.264
4K UHD[HDMI2.0]
8K SUHD [HDMI2.1]
네트워크기반 영상음향 통합 솔루션 개요

## Slide 10
www.audinate.com
1Gbe / 16,24,32bit, 48,96,192kHz / 입력512CHx출력512CH max.
AVB (Audio Video Bridging / avnu)
MADI (Multi ch Audio Digital Interface)
Cobranet
AES67
……
Digital Audio Network Through Ethernet

## Slide 11
www.sdvoe.org
10Gbe / 4K60 4:4:4 8bit
Software Defined Video over Ethernet

## Slide 12
다수영상 입/출력을 메트릭스 본체에 연결하는 중앙집중 1:1 전용선구성
영상, 오디오, 통합제어 시스템 등의 개별적인 인프라 구성 (개별선로 구축등)
향후 채널 확장 시 메인장비 추가,교체 및 전용 인프라 구성비용 증가
멀티스크린 구성 시 다수의 전용신호처리 장비 및 운영,관리 포인트 증가
전통적인 AV 시스템
표준 IT 규격 AV신호로 변환되어 범용 스위치허브 전송,분배 신호처리
사용자 요구에 최적화한 GUI 기반의 소프트웨어 운영체계 구현
범용 네트워크기반 전송으로 기존의 AV 신호전송 독립 인프라 구현 불필요
고성능 비디오 프로세서가 인코더&디코더에 탑재되어 다양한 기능구현
IP 기반 AV 시스템
Software
GUI
네트워크기반 영상음향 시스템 변화

## Slide 13
표준 네트워크 기술 & 신호규격 호환성

## Slide 14
DANACOID KOREA
다나코이드 코리아
사업소개

## Slide 15
네트워크기반 통합AV 솔루션 구성개념
“SIMPLICITY is the prerequisite for RELIABILITY”
“단순함은 안정성을 위한 첫걸음이다”

## Slide 16
주요 국내사업 및 연혁 소개
“SIMPLICITY is the prerequisite for RELIABILITY”
“단순함은 안정성을 위한 첫걸음이다”
2017
다나코이드 코리아 한국지사 설립
2018
한국전자전 (KES) 참가 – IT융합솔루션관
한국무대예술음향협회 – AVoverIP 세미나 진행
국내최초 AVoverIP 전문 전시체험&교육 센터 개설
넷기어 코리아 AVoverIP분야 파트너 협업
2019
KOBA 전시회 참가 – AVoverIP 전시
한국음향학회 - 네트워크 오디오 기술 세미나 참가
AUDINATE DANTE인증 트레이닝&DDM 파트너 협업
국내최초 단테(DANTE)인증교육 실습 트레이닝 개시
2020
주식회사 소프트기어 법인전환설립
LS C&S iPPA 솔루션검토 협업 트레이닝
고려대의료원 원격강의&회의 스마트AV솔루션구축
국내최초 AVoverIP 전문트레이닝 개시

## Slide 17
DANACOID INC.
DANACOID KOREA
다나코이드 한국지사
데모&트레이닝룸
2018 음향협회 기술세미나
AV over IP 솔루션 소개
KES 2018 [한국전자전]
네트워크 기반 영상&음향&디스플레이 IT융합 솔루션
KOBA 2019
네트워크 기반 영상&음향&디스플레이 IT융합 솔루션
주요 국내사업 및 연혁 소개

## Slide 18
네트워크기반 영상음향 솔루션 소개(H/W)
HARDWARE
솔루션 개요 | 4K UHD 비압축 영상 전송,분배 (SDVoE) 10G 표준 네트워크 인프라 구성 엔코더, 디코더, GUI S/W IP기반 메트릭스, 멀티뷰, 비디오 월, 실시간 DID 영상 입출력 노드 무제한 확장 RS232, AUDIO, IR, KVM | FHD/4K 압축 영상 전송,분배 (H.264/H.265) 1G 표준 네트워크 인프라 구성 엔코더, 디코더, 통합 제어 MCU, GUI S/W IP기반 메트릭스, 멀티뷰, 비디오 월, 실시간 DID 영상 입출력 노드 무제한 확장 (IPC 호환) RS232,AUDIO,IR,KVM, FHD 16CH 영상 레코딩 | 실시간 오디오 입출력 전송 (DANTE) 1G 표준 네트워크 인프라 구성 POE MIC, I/0판넬, 모듈앰프, 스피커, DSP IP기반 오디오 시스템, POE액티브 스피커 음성 입출력 노드 무제한 확장 RS232, TELNET, GPIO
적용분야 | 공연장, 종교시설, 의료시설 영상솔루션 쇼핑몰, 테마파크, 경기장 실시간 영상 분배 전시홍보 시설 고화질 영상 신호처리,송출 매장,로비 고화질 DID 영상 솔루션 | 통합 상황센터, 재난방재센터 IP비디오월 군사시설 VR 전투, 훈련 복합 상황실 플랜트, 발전소, 항만시설 관제솔루션 공연장,학교, 기업 연수원 다채널 영상송출 | 강의실, 회의실, 음향설비 매장 BGM,안내방송 음향설비 16CH 멀티트랙 BGM서버 방송운영(.mp3.wav) 멀티존 그룹 송출제어/영상보안 연동 음향설비
10G 기반 네트워크 영상 솔루션
1G 기반 네트워크 영상 솔루션
1G 기반 네트워크 음향 솔루션

## Slide 19
네트워크기반 영상음향 솔루션 소개(S/W)
SOFTWARE
운영방안 | 고정형 영상 입출력 제어 UI 사용자 최적화 운영 GUI (동영상 아이콘) | 영상/음향 장치 통합제어 MCU IP카메라 연동 소프트웨어 (최대 16채널) FHD 16채널 영상저장 서버 사용자 최적화 운영 GUI (동영상 아이콘) | 멀티트랙 음원 예약방송 플레이어(16/8채널) 고정형 오디오 제어 UI (윈도우 OS) POE 앰프모듈 제어용 UI 사용자 최적화 운영 GUI (윈도우 OS)
10G 기반 네트워크 영상 솔루션
1G 기반 네트워크 영상 솔루션
1G 기반 네트워크 음향 솔루션

## Slide 20
DANTE/IP 네트워크 기반 음향

## Slide 21
1G 기반 네트워크 음향 솔루션

## Slide 22
펄스코드 변조 (PCM - Digital)
전송 해상도 조절 (44.1k~192kHz)
표준 네트워크 데이터 (패킷)
DANTE/PoE 기반 네트워크 오디오 시스템

## Slide 23
디지털 영상음향 데이터 해상도 비교자료

## Slide 24
DANTE PCIe CARD
Max. 256CH
DANTE 제품에 적용되는 통신 Modules

## Slide 25
DANTE/PoE 기반 오디오 시스템 주요 장치
WALL CONTROLER
IP / PoE
AUDIO DSP
32x32 / 16x16 / USB
AUDIO DSP
8x8 / USB (PoE)
PoE AMP Module
(DSP/Dante)
100W / 120W @4ohm
2way Column Speaker(Active)
Compact Line Array Speaker(Active)

## Slide 26
DANTE 컨트롤러 소프트웨어

## Slide 27
DANTE 컨트롤러 소프트웨어
Dante 하드웨어 정보
Dante 하드웨어 Clock설정
Dante 하드웨어 네트워크 상태

## Slide 28
송신 데이터 Flows 설정
DANTE 컨트롤러 소프트웨어
장치 명칭 변경 & 샘플링 세팅
장치 네트워크 포트 동작상태

## Slide 29
AUDIO DSP
WALL CONTROLER
2CH balanced XLR 마이크/라인 입력
2CH balanced XLR 라인 출력
POE power supply 호환, 802.3af standard (POE 지원 스위치 허브 적용시)
3 Steps 입력 레벨조정 트림
2개의 독립적인 +48V phantom power, 팬텀파워 스위치 적용
Wall Panel
PoE MIC
FIXED + OPEN = Hybrid Architecture GUI
오디오 메트릭스,오토 믹서, 피드백 제거, AEC 필터
입력 : 프리앰프, 테스트 톤, expander, compressor, 8-band PEQ
출력: 8-band PEQ, delay, Crossover, limiter
아날로그 밸런스 입출력 (4x4, 8x8, 16x16) / USB 오디오
Dante 오디오 신호전송 (4x4, 8x8, 16x16, 32x32, 64x64)
GPIO, RS232/485, TELNET, 명령어 외부 장비제어
벽부형 버튼,로터리 LCD 콘트롤러 연동
WINDOWS GUI 기본제공 (iOS GUI option)
FIXED + OPEN = Hybrid Architecture GUI
제품카다로그 비교검토

## Slide 30
Dante 네트워크 기반 스케쥴 멀티트랙 음원 플레이어
이중화 포트 지원 DANTE 송출 PCIe CARD 장착
실시간 16CH stereo BGM audio MP3,WAV파일 재생
DANTE 포맷 출력 또는 DSP와 연동하여 아날로그 출력생성
트랙별 수동 재생 또는 스케쥴 지정 오토플레이 지원
BGM 채널 단위 요일별/시간대 스케쥴지정 재생목록 적용
외부 명령어 송출 자동 셧다운 기능지원
스케쥴 리셋/재실행 요일 지정
MULTI TRAC BGM PLAYER 16CH/DANTE
DANTE출력 기반 멀티트랙 예약방송 음원 플레이어 SW

## Slide 31
동축형 실링스피커 & 라인 어레이 스피커, 1CH 파워앰프 모듈 탑재
냉각팬 미적용 저소음 밀폐형 케이스
POE(PoE+ / UPoE) 전원 공급 앰프 구동
단일 RJ45 포트로 접속되는 Dante 규격 오디오 신호전송
5-band PEQ , 파라메터 프리셋, HPF, LPF, Gain, Level, Mute,
Limiter, 내부 동작온도 모니터링
원격 네트워크 접속 제어,모니터링
60W
60W
60W
120W
UPoE 라인어레이
120W x 3EA
360W
DANTE/PoE 스피커
제품카다로그 비교검토

## Slide 32
DANTE/PoE 오디오 앰프 모듈
제품카다로그 비교검토

## Slide 33
표준 네트워크 LAN 케이블 & PoE 규격
케이블 규격 | CAT.5e | CAT.6 | CAT.6A | CAT.7
전송속도 | 1Gbps | 1Gbps | 10Gbps | 10Gbps
대역폭 | 100Mhz | 250Mhz | 500Mhz | 600Mhz
규격 | 1000BASE-T* | 1000BASE-TX* | 10G BASE | 10G BASE
특징 | 기가비트 이더넷 *4페어 양방향전송 250Mbps x 4 | 기기비트 이더넷 *2페어 단방향전송 500Mbps x 2 | TIA/EIA-568 규격 | ISO/IEC-11801 Class 규격
PoE규격 | PoE 802.3af (Type 1) | PoE+ 802.3at (Type 2) | PoE++(UPoE) 802.3bt (Type 3/4) | 
PSE 전력(HUB) | Class 3 (15W) | Class 4 (30W) | Class 6 (60W) | Class 8 (100W)
PD 전력(장치) | 13W | 25W | 51W | 71.3W
전원공급 | 2Pair 전원공급 | 2Pair 전원공급 | 4Pair 전원공급 | 4Pair 전원공급
전압/전류 (PSE,Pair) | 44V – 57V Max. 350mA | 50V – 57V Max. 600mA | 50V – 57V Max. 600mA | 52V – 57V Max. 960mA
Power over Ethernet
+
-
PoE 허브
[PSE]
PoE 장치
[PD]
PSE
PD
1000BASE-T
+
-
+
-
+
-

## Slide 34
Dante/PoE IP Audio system
PoE+/UPoE 스위치 허브
2. Dante I/O 판넬
아날로그 오디오 입출력 각2채널 신호를 단테네트워크와 연결하는 인터페이스
2. POE/Dante 마이크
기존의 3PIN 마이크를 단테 네트워크에 연결해주는 1채널 오디오출력 인터페이스
2. AVIO USB
(PC usb to DANTE I/O)
*PC 오디오 입출력을 단테네트워크와 연결해주는 2채널 입출력 USB 오디오 인터페이스
LAN cable(CAT6)
Audio cable
6. 8버튼 컨트롤러
DSP주요기능을 8개의 버튼에 임의로 지정하여 운영
6. LCD 컨트롤러
DSP주요기능을 32개의 페이지에 임의로 지정하여 운영
3. PoE 컬럼 스피커
POE 60W/8옴 앰프모듈이 탑재된 액티브 컬럼 스피커
3. PoE 실링 스피커
POE 60W/8옴 앰프모듈이 탑재된 액티브 실링 스피커
1. Network Audio DSP (DANTE)
아날로그 입출력 각8채널과 단테 입출력 각8채널을 수용하여 오디오믹서와 같이 중앙에서 오디오 신호 가공및 분배를 처리해주는 장치
Fire
GPIO
외부입력
소방접점 신호
비상안내 음원
우선순위 방송
4. PoE 앰프모듈
60W/8옴,120W/4옴
D class 파워앰프
4. 패시브 혼 스피커
POE 앰프모듈으 테스트하기 위한 패시브 타입 일반형 고출력 PA 스피커
Passive SP
(5,10W /70Vor100V)
Passive SP
(20W /8&16ohm)
5. PoE앰프+실링 스피커
POE 60W/8옴 앰프모듈과
조합한 패시브 실링 스피커
DANTE/PoE 기반 오디오 장치연결 및 기능

## Slide 35
Fire
GPIO
CAT6
CAT6
음원 (Audio Source)
ZONE1 (Speaker Group)
ZONE2 (Speaker Group)
메인 운영 시스템
방송 MIC
(POE DANTE)
BGM 서버
(DANTE 송출)
아날로그 입출력
(POE DANTE)
오디오 DSP (DANTE I/O & 아날로그 I/O)
원격 음량제어
방송운영 PC (GUI)
원격 음량제어
다양한 음원 입력을
네트워크 기반으로
전송,공유
사용자 최적화 운영 GUI
신호 제어 및 모니터링
단테콘트롤러 프로그램
소프트웨어 기반 패치
출력 그룹 구성 및 변경
POE SWITCH 1G
POE SWITCH 1G
CAT6
소방접점 신호
비상안내 음원
우선순위 방송
POE 액티브 스피커
UPOE 액티브 라인 어레이 스피커
CAT6
CAT6
UPOE SWITCH
UPOE AMP
네트워크 기반 단테 음향 시스템 구성개념

## Slide 36
네트워크 기반 단테 AVIO 제품군 활용
LAN
LAN
LAN
Analog Inputs
Analog Outputs
AES3/EBU
USB A/C &
Bluetooth (5.0)

## Slide 37
단테 도메인 매니져 소프트웨어
(DDM)
단테 장치 그룹 관리
단테 장치 설정 보안
네트워크 장치 실시간 알람

## Slide 38
DANTE/PoE 기반 오디오 시스템 다중그룹 구성
LAN
LAN
LAN
Speaker Output
MIC Input
Analog I/O
USB(PC Audio)

## Slide 39
강의실1
강의실2
강의실3
강의실4
DANTE/PoE 기반 오디오 시스템 다중그룹 구성

## Slide 40
Dante Domain Manager (DDM ) 적용

## Slide 41
Dante Domain Manager (DDM ) 적용
DANTE Controller : 단테장치 설정/경로지정
개방형 실시간 네트워크 장치 제어/모니터링

## Slide 42
단테음향장치 설치 구역별 이상유무
실시간 알람경보&확인
강의실1
강의실2
강의실3
강의실4
전시관1
전시관2
BGM존1
BGM존1
운영관리PC
구역별 음향장치 관리 다중그룹(서브넷) 생성
DDM 핵심 관리기능
구역별 장치그룹 분할,관리
오디오데이터 동기화 점검
장치 접속유무 실시간 알람
네트워크 상황 모니터링
승인된 접속/제어 보안강화
장치 적용수 구분 | SILVER | GOLD | PLATINUM*
도메인 지정 수 | 2 | 10 | 50
Dante 장치 적용 수 | 20 | 100 | 250
Dante Domain Manager (DDM – 유료 소프트웨어)
Dante 네트워크 장치&그룹 관리 소프트웨어

## Slide 43
주요사항 | 비압축,실시간 디지털 오디오 입출력 전송 디지털 신호처리,전송에 의한 음질 최적화 단테장치 실시간 모니터링, 네트워크 원격점검 1G (PoE) 표준 네트워크 인프라 구성(호환성) DANTE/POE 기반장치간 구성 단순화 & 확장성 사용자 중심 GUI운영, 다양한 운영환경에 최적화 | 
적용분야 | 스마트의료&교육, 비대면 운영 솔루션 융합 공연장, 종교시설, 다채널 입체음향 경기장,스마트공장 BGM, iP안내방송설비 테마마크,리조트 상업시설 iP전관방송 | 
(Digital Audio Network Through Ethernet)
DANTE 네트워크 오디오 시스템 요약

## Slide 44
실습 트레이닝 : soft-gear@naver.com
온라인 테스트 : www.audinate.com
Learning / Trainig&Certification
DANTE 인증 교육과정(온라인/오프라인) 안내

## Slide 45
4. IP 네트워크 기반 PA설비

## Slide 46
 | 아날로그(구리선) 전송/제어 | 네트워크(IP) 전송/제어 | 특징
방송설비 주요계통 |  |  | 호환성 표준 iP 네트워크 확장성 다수의 개별선로 간소화 손실최소화 AD/DA변환 제거 디지털 원본 데이터 설비간소화 유지보수 용이 하드웨어 및 설치자재 감소 (PoE) 공간활용성 운영장치 및 선로 단자함 최소화 사용자 중심 소프트웨어 기능 실시간 운영관리 효율성 증가 관리효율 향상 배선자재,설치 인건비 감소
방송장치 | 방송랙/메인장치/분배장치/릴레이그룹/앰프외 (랙3~5개) | 방송랙/메인장치/스위치허브/광단자함 (랙1개) | 
단자함 | 메인방송단자함(방송랙 후면)/TPS 간선단자함 (각층/코어) | 통신랙 방송허브 통합설치 (각층/코어,CCTV 통합관리) | 
선로구성 | 독립회로구간 3선식,2선식 적용, 장치별 독자적인 설치자재 | 방송장치>POE 스피커 네트워크 구성, 설치자재 단순화 | 
확장성 | 스피커, 독립회로증설시 앰프 및 선로구간 물리적 회선추가 | 스피커,회로추가시 POE 스피커 추가 (최대 512채널 용량) | 
운영&관리 | 복잡한 장치구성,선로관리 / 실시간 운영상황 모니터링 제한 | 단순한 장치구성,결선작업 불필요/실시간 모니터링 구현 | 
메인장치+스위치
1F TPS
통신랙
POE허브
2F TPS
통신랙
POE허브
3F TPS
통신랙
POE허브
4F TPS
통신랙
POE허브
5F TPS
통신랙 POE허브
난연 광/랜 케이블
데이터 기반 증설
POE/UTP&2선식 (IP ATT)
UTP&2선식 (IP ATT증설 가능)
POE 실링 스피커 병렬 연결
POE허브 포트 범위내 증설
네트워크 기반 접속
(이중화 구성)
메인장치+앰프
1F TPS
단자함
2F TPS
단자함
3F TPS
단자함
4F TPS
단자함
5F TPS
단자함
3선식 선로 (ATT적용)
2선식 선로 (ATT적용 불가)
실링 스피커 병렬 연결
다수 회로 적용 선로포설
FR3/HIV 난연전선
물리적 선로 증설
주방송
단자함
전기선
광/UTP 네트워크선
네트워크기반 iP 전관방송 발전방향

## Slide 47
(5W /70Vor100V)
Passive SP
(10W /70Vor100V)
Lo Z
Hi Z
외장형
트랜스포머
4OHM
100V
Passive SP
DANTE/PoE 앰프모듈 및 PoE 스피커 구조
 | PoE HUB | W peak /8ohm | W peak /4ohm | W peak 70V/100V
POE-60DD | 802.3At 30w | 60W | 100W | 100W
POE-120DD | 802.3Bt 60w | 85W | 120W | 120W
Active SP

## Slide 48
네트워크 PA/BGM 방송 응용방안
POE 마이크
MAIN DSP
(네트워크&아날로그 I/O)
방송운영
PC (GUI)
POE 스피커
(모니터링)
방송실
POE
SWITCH 1G
통합운영실
화재수신반
알람서버
(아날로그 음성출력)
(이벤트 명령어&GPIO)
POE SWITCH 1G
USB to DANTE
Analog I/O
(POE DANTE)
4CH AMP
zone #1
Network I/O + AMP
UPOE SWITCH 1G
POE AMP Module
(POE/DANTE)
100W/120W
zone #2
Network PoE AMP
UPOE SWITCH 1G
zone #3
Network PoE Speaker
UPOE SWITCH 1G
POE MIC
MAIN DSP
(DANTE&ANALOG I/O)
방송운영
PC (GUI)
POE 스피커
(모니터링)
POE
SWITCH 1G
Optical.(2CORE)
FUTP(CAT6)
AUDIO CABLE
SPEAKER CABLE
*L2(LAN/VLAN)
IP 네트워크 기반PA/BGM 방송설비
실링 스피커
(일반 패시브타입, 70V/100V)
FDF & 광분배 스위치 허브
Ceiling Speaker
(Passive type, 70V/100V)
Ceiling Speaker (Passive type, 70V/100V)
Device
Monitoring SW
20W
20W
5W

## Slide 49
네트워크기반 iP 전관방송 기본구성

## Slide 50
Optical.(2CORE)
FUTP(CAT6)
SPEAKER CABLE
네트워크기반 iP 전관방송 확장구성